ООО «ЗАВОД «АГРОТЕК»

Зерноочистительный самопередвижной комплекс

ЗСК – 70

Паспорт и инструкция по обслуживанию

2018

Оглавление

Указания по соблюдению правил техники безопасности	3

1	Предисловие	4

2       Перечень работ позапуску и обслуживанию машины ЗСК – 70	5

2.1	Общие сведения по эксплуатации машины	5

2.2	Запуск	5

2.3	Техническое обслуживание	5

3	Технические характеристики	6

4	Устройство машины	7

4.1	Основные узлы	7

4.2	Описание устройства	7

4.2.1	Загрузчик	7

4.2.2	Пневмосепаратор	7

4.2.3	Решётная часть	8

4.2.4        Отгрузчик                                                                                                                           13

4.2.4        Пылнотделитель                                                                                                                13

4.2.4        Зернометатель                                                                                                                   13

5	Сборка и установка	15

7	Обслуживание машины	16

7.1	Подготовка машины к работе	16

7.2	Пуск сепаратора	16

7.3	Смена очищаемого материала	17

8	Техническое обслуживание	18

8.1	Указания по техническому уходу	18

8.2	Обкатка машины	18

8.3	Ежесменное техническое облуживание	18

9	Возможные неисправности и способы их устранения	19

10	Указания по технике безопасности	20

11	Приложения	21

12	Свидетельство о приёмке	25

13	Гарантийные обязательства	26

# Указания по соблюдению правил техники безопасности

Зерноочистительный самопередвижной комплекс ЗСК – 70 предназначена для очистки зерновых культур от примесей.

Настоящая инструкция является основным документом пользователя и включает в себя назначение комплекса, меры по обеспечению безопасности обслуживающего персонала, технические характеристики, описание устройства машины и принципа её действия, сведения по эксплуатации, схемы работ, технического обслуживания и другие данные.

Инструкция предназначена для обеспечения правильной эксплуатации сепаратора персоналом по его прямому назначению в ходе очистки и сортировки зерна.

Производитель оставляет за собой право на конструктивные изменения машины, которые улучшают технические характеристики «Инструкции по обслуживанию».

Внимание! При использовании машины не по назначению изготовитель не несёт ответственности за повреждения.

Общие указания:

- Перед каждым включением проверить состояние машины на предмет её безопасной эксплуатации.

- Кроме указаний настоящей Инструкции необходимо учитывать требования специальных, отраслевых и общих правил безопасности.

- К эксплуатации, обслуживанию и ремонту машины допускаются только лица, ознакомленные с настоящей Инструкцией и прошедшие инструктаж по технике безопасности с подтверждением этого в документации.

- В случае внесения не согласованных с изготовителем изменений в конструкцию машины, изготовитель снимает с себя ответственность за нештатные ситуации, возникнувшие при ее эксплуатации.

- Все подключения электрооборудования должны выполняться сертифицированными специалистами.

- Регулярно проверять состояние резьбовых соединений и при необходимости протягивать их.

- При обслуживании и ремонте отключать машину от электросети!

# Предисловие

Уважаемые покупатели!

Приобретаемое Вами изделие — Зерноочистительный самопередвижной комплекс для предварительной и первичной очистки зерна, отделяющая сор и другие примеси, разделяющая материал на фракции и подготавливающая его к транспортированию и хранению.

Машина (очиститель, сепаратор) отделяет такие примеси, как частицы соломы, стебли колосьев, листьев, пыль, семена сорных растений и др. Очиститель предназначен для очистки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур.

Изучение настоящей Инструкции поможет Вам эффективно использовать машину.

Внимание!

Рисунки, приведенные в данном Руководстве, не носят обязательного характера. В ходе дальнейших разработок и усовершенствования неизбежны изменения отдельных деталей и внешнего оформления.

# Перечень работ по запуску и обслуживанию машины ЗСК – 70

## Общие сведения по эксплуатации машины

Перед запуском очистителя обязательно производить проверку правильности выбора решёт для обрабатываемой культуры, а также технического состояния машины.

Указанная в Инструкции производительность машины (т/ч) достигается при соответствии параметров среды, подбор решёт и правильной регулировки машины.

Подача и отвод материала требуют непрерывной работы транспортных элементов с производительностью не меньшей, чем производительность очистителя-сепаратора.

## Запуск

Запуск машины происходит с пульта управления и всё дальнейшее управление осуществляется так же с него. При работе машины необходимо контролировать ее нормальную работу.

## Техническое обслуживание

Необходимо тщательно изучить «Инструкцию по обслуживанию».

Принцип установки решёт (ступенчатое распределение на решётной плоскости). Кроме того, в таб. 4 Приложений приведены ориентировочные значения для подбора решёт для разных культур. Более точно размеры отверстий решёт подбираются с помощью лабораторных исследований или опытным путём, а также с помощью специальных таблиц, не приведенных в данной Инструкции, но имеющихся в специальной литературе, для каждой обрабатываемой культуры.

При последовательном использовании нескольких очистителей их настройки и работа влияют друг на друга и должны быть согласованы. При изменении настроек первого сепаратора необходимо проконтролировать результаты очистки последующим сепаратором.

Проверить непрерывность загрузки зерна и равномерность его распределения на поверхности решет по ширине.

Проводить смену решет только при опущенном решетоочистителе.

Проверить натяжение клиновых ремней и состояние болтовых соединений, особенно на этапе обкатки.

Регулярно удалять пыль с двигателей и мотор-редукторов.

При появлении технических проблем обратитесь, пожалуйста, в соответствующую сертифицированную сервисную службу или к продавцу очистителя-сепаратора.

# Технические характеристики

Таблица 1 - Технические данные зерноочистительной машины ЗСК – 70

| Марка машины | ЗСК – 70 |
| --- | --- |
| Весовой расход | 20,8 кг/с (70 т/час) - на предварительной очистке по пшенице 11, 1 кг/с (35 т/час) - на первичной очистке по пшенице |
| Электродвигатели |  |
| Суммарная мощьность | 23 кВт |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм |  |
| длина | 10800 |
| ширина | 4500 |
| высота | 2940 |
| Масса, кг | 3500 |
| Размеры секций решёт, мм |  |
| длина | 714 |
| ширина | 1530 |
| Количество решёт, шт |  |
| верхнее | 15 |
| среднее | 10 |
| нижнее | 10 |
| Наклон решёт, град |  |
| верхнее решето | 8° |
| среднее и нижнее | 8-12° (ступенчато) |
| Амплитуда колебаний решёт, мм | 16 |

# Устройство машины

## Основные узлы

Основные узлы и перечень запчастей из которых состоит машина можно найти в каталоге запчастей который поставляется вместе с машиной.

## Описание устройства

Машина открытого исполнения. Для удобства обслуживания все органы управления расположены с одной стороны машины. Смотровые окна позволяют наблюдать за внутренней частью воздушной системы машины.

Машина имеет семь рабочих органов:

- загрузчик;

- пневмосепаратор;

- решётная часть;

- механизм очистки решёт;

- отгрузчик;

- пылеотделитель;

- зернометатель.

### Загрузчик

Предназначен для загрузки зерноочистительной машины. Выполнен в виде Т образного загрузочного устройства по бокам которого расположены питатели в виде цепных транспортёров предназначенные для сгребания зернового материала к центру загрузочного короба в котором установлен цепной транспортёр предназначенный для подъёма зерна.

### Пневмосепаратор

Зерно попадая в зерноочистительную машину направляется на питающее устройство смонтировано на раме по середине загрузного лотка. Оно служит для равномерного распределения очищаемого материала по ширине машины и для бесперебойной подачи его в канал предварительной воздушной сепарации.

Очищаемый материал распределяется по ширине машины шнеком. Регулируется равномерность подачи зернового материала при помощи впускного шибера. Проходная щель устанавливается такой, чтобы шнек распределял зерновой материал на всю ширину машины. Наблюдают за распределением через смотровые окна.

Вентилятор установленный в Пневмосепараторе сдувает мелкие примеси с поверхности зерна проходящего через пневмоканал и эти примеси подхватываемые воздушным потоком проходят через осадочную камеру оставаясь в ней, откуда шнеком удаляются из последней.

### Решётная часть

#### Виды обработки зерна или семян, которые осуществляются на машинах ЗСК – 70

Основным назначением машины ЗСК – 70 являются предварительная и первичная очистка зерна и семян.

Предварительную очистку используют для свежеубранного зерна влажностью до 35%. При этом в очищенном зерне снижается содержание наиболее крупных и мелких примесей (с 15…20 до 3%).

Первичной очистке подвергают свежеубранное зерно влажностью не более 22% или предварительно обработанное  и высушенное зерно влажностью не более 18%. При этом из зерна выделяются крупные, легкие и мелкие примеси, дроблёное и щуплое зерно; содержание примесей в зерне снижается с 8…10 до 1…3%. Исходный зерновой ворох разделяется на три фракции: очищенное зерно, фуражные отходы и примеси.

Внимание! Вторичная очистка и сортирование – дополнительные функции для машины ЗСК – 70, так же, как предварительная и первичная очистки - для машины ЗСК – 70, поэтому качество данных видов обработки может быть несколько ниже. Так, например, при сортировании очищенного зерна на машине ЗСК – 70 можно получить только три фракции, различающиеся размерами зёрен, а на машине ЗСК – 70 – четыре фракции.

Вторичная очистка способствует выделению из зерна близких к нему по размеру примесей, трудноотделимых семян сорняков. В результате исходный зерновой ворох разделяется на семенную фракцию, крупные, лёгкие и мелкие примеси (включая дроблёное и щуплое зерно). Чистое зерно на следующем этапе обработки сортируется.

Сортирование зерна – это разделение очищенного от примесей зерна на фракции, различающиеся хлебопекарными (для продовольственного) или посевными (для семенного) качествами. При сортировании очищенного зерна на машине ЗСК – 70 можно получить 3 фракции зёрен, различающихся между собой размерами - сход с верхнего решётного яруса, объединённый сход со среднего и нижнего решётных ярусов и объединённый проход среднего и нижнего ярусов (средний и нижний решётный ярусы имеют одинаковый размер отверстий решёт, и, соответственно, равные размеры частиц схода с решёт и прохода через решёта).

#### Описание решётной системы машины ЗСК – 70

Система состоит из двух качающихся навстречу друг другу и расположенных один над другим решётных станов. Станы подвешены к раме машины на стальных или тексталитных пружинах.

В верхнем решётном стане устанавливаются последовательно одна за другой три решётные секции. Проход верхних решёт первой секции и половины второй секции направляется по скатным доскам в направлении движения материалов по решётам. Проход следующих частей верхних решёт по возвратным скатным доскам возвращается как можно ближе к началу нижележащего решета.

В конце верхнего решетного стана имеется лоток, по которому выводится сход верхнего решета - крупные примеси. Решета верхнего стана непрерывно очищаются скребками транспортера, движущимися в направлении движения материала по ситам. Транспортер, кроме отвода примесей, обеспечивает и более равномерное распределение материала по поверхности решёт. В нижнем решетном стане в двух плоскостях (одна над другой) установлены средние и нижние решета (по 2 решетные секции в каждой плоскости). Скатные доски верхнего решетного стана равномерно распределяют проход верхних решет двумя параллельными потоками на среднее и нижнее решета. Проход среднего и нижнего решет (мелкие частицы) по лоткам, находящимся в конце решет, выводится в выводную трубу (шахту) мелких примесей.

Рисунок 1 - Схема установки решёт

Рисунок 2 - Схема очистки решёт

Очистка среднего и нижнего решет производится щётками, установленными на специальных тележках, совершающих возвратно-поступательные движения. Первоначальная регулировка щёток очистки среднего и нижнего решет проведена на заводе. При недостаточной очистке решет возможна дополнительная регулировка при эксплуатации машины. Для более плотного прижатия очистительных элементов щёток к решетам. Подъем щёток производится настолько, чтобы при движении не происходило их выворачивание.

Правильное положение регулировочного устройства фиксируется четырьмя болтами на боковой стенке стана.

Решетные станы оборудованы съёмными рамами (секциями) с решётами.

Каждая секция состоит из 5-ти сегментов, которые крепятся к съёмной раме прижимными планками. Для снятия решёт гайки ослабляются и решётные сегменты вытаскиваются из рамок. Соответственно, установка решётных сегментов осуществляется в обратном порядке.

Решётные кассеты устанавливаются в направляющих решётных станов. Лежащие одна за другой съёмные рамки соединяются между собой при помощи соединительного крюка. Крюк находится под поперечной шиной кассеты. Последовательно одна за другой две решетные секции можно вынимать, как правило, без большого труда из решетного стана (задняя рамка вынимаются вместе с передней с помощью соединительного крюка). Фиксация кассет в направляющих осуществляется с помощью болтов. Кроме того, кассеты соединяются крюками с передней крышкой стана, крышка фиксируется на передней панели с помощью прижимных болтов с планками.

Для замены кассет (или для замены в кассетах решётных сегментов) нужно отпустить прижимные болты на передней крышке и вынуть болты с планками из ушей. Затем необходимо повернуть с помощью гаечного ключа болты М10 на боковине стана до освобождения кассет от последнего. После этого, вынуть кассеты из станов. Установка кассет производится в обратном порядке.

#### Рекомендации по выбору размеров решёт для машины ЗСК – 70

Решета для установки в средних и нижних решетных секциях подбираются так, чтобы требования соответствующих стандартов по содержанию мелких примесей были выполнены. Верхние решета подбираются такими, чтобы примерно 90% всего очищаемого зерна прошло сквозь решёта. При этом решета 1а и 1б устанавливаются либо с одинаковыми отверстиями, либо размер отверстий решет 1б на одну-две ступени ниже; а секции 1в - меньше еще на одну-две размерные ступени.

Для обработки пшеницы, например, могут быть применены решёта, размеры отверстий которых указаны в таблице 2. Более подробные данные для обработки различных культур приведены в таб. 6 Приложений, точная информация – в специальной литературе. Уточняются эти данные при помощи лабораторных проб и исследований, так как зависят от размеров зёрен и семян определённого сорта конкретной обрабатываемой культуры, условий уборки урожая и реального состояния исходного зернового вороха (крупность семян, состав и количество примесей, влажность и др.)

Так как в таблицах приведены лишь ориентировочные значения размеров отверстий решёт, то следует пояснить, каким образом можно, учитывая требования стандарта к размерам зёрен той или иной культуры, с помощью коэффициентов определить величину отверстий решет решетных секций для обработки семян конкретного сорта определённой культуры.

Колосовые решёта должны пропустить все (или почти все) семена основной культуры, а крупные примеси отделить сходом. Поэтому размеры отверстий данного вида решёт должны быть несколько больше размеров основного признака делимости культурных семян. Подсевные решёта (секции 2а, 2б среднего и секции 3а, 3б нижнего решётных ярусов) наоборот, сходом должны выделять все семена основной культуры, следовательно, размеры их отверстий должны быть меньше минимального признака делимости культурных семян. Для обработки на решётах с продолговатыми отверстиями таким признаком является толщина зерна, для решёт с круглыми отверстиями – ширина (в некоторых случаях, для более точного определения размеров отверстий – соотношение толщины и ширины зёрен (более подробно см. указания в специальной литературе)).

Внимание! Технологические маршруты обработки зерна и семян на решётах и назначение отдельных решётных секций решётных станов машин ЗСК – 70 отличаются при различных видах обработки зернового вороха, поэтому и выбор размеров отверстий решёт для основных видов обработки зерна или семян для этих машин различны. При предварительной или первичной очистках на машинах ЗСК - 70 размеры отверстий решёт верхнего решётного яруса соотносятся следующим образом: 1а > 1б > 1c. При вторичной очистке или сортировании на машинах ЗСК – 70, напротив, размеры отверстий решёт верхнего решётного яруса соотносятся как 1а < 1б < 1c. Внимательно изучайте положения настоящей Инструкции и указания в специальной литературе!

Часто для более полного выделения мелких примесей является целесообразным выбирать нижнее решето несколько большего размера

Внимание! Все приведенные значения размеров отверстий решёт и производительности машины (как табличные, так и определенные с помощью коэффициентов) носят ориентировочный характер, и должны уточнятся в соответствии с анализами проб зерна и отходов, взятых в конкретных условиях очистки (состав исходного вороха, размер зёрен обрабатываемой культуры, состав и размер частиц отходов, влажность вороха и др.), указаниями в специальной литературе, и данными лабораторных исследований.

### Воздушная установка

Машина оборудована двумя воздушными сепараторами, соединёнными в верхней части. Крыша машины собрана из отдельных частей, которые  можно снимать для обслуживания питающего устройства и воздушного сепаратора.

Скорость воздушных потоков в каналах сепарации бесступенчато регулируется поворотом заслонок при помощи цепных передач ручными регуляторами.

Для точной регулировки (регулировка эффект очистки и потерь зерна) в канале главной сепарации имеется дроссельная заслонка, положение которой изменятся также от руки.

Чем больше открыта дроссельная заслонка, тем больше воздуха поступает в воздушную систему (при неизменной пропускной способности), тем самым увеличивается эффект очистки, но увеличиваются и потери зерна. В основном, при увеличении пропускной способности воздушной системы регулировочный шибер и заслонки открываются, а дроссельная заслонка прикрывается.

Мелкие примеси, выделенные из очищаемого материала воздушными сепараторами, выводятся из отстойных камер шнеками.

Необходимые для воздушной сепарации потоки воздуха создаются радиальным вентилятором. Вентилятор может быть укреплен непосредственно к раме машины (в этом случае для установки машины потребуется меньшее пространство), либо установлен отдельно. Вариант с отдельной установкой вентилятора предпочтительнее, т. к. пыль, откладывающаяся на лопатках вентилятора в процессе работы, приводит к дополнительным вибрациям, и в случае установки вентилятора на раме машины эти вибрации отражаются на работе решётных станов. Возможно также подключение машины к централизованной аспирационной системе. При электрическом подключении вентилятора следить за тем, чтобы он включался после решетной системы.

Настраивают воздушную систему после установки подачи зернового материала. Дроссельной заслонкой регулируют общую скорость воздушного потока в каналах воздушной сепарации и в зависимости от обрабатываемой культуры: при обработке семян зернобобовых культур и зернового вороха повышенной влажности скорость воздушного потока увеличивается, для чего дроссельная заслонка открывается.

В машинах, имеющих два канала аспирации (перед и после очистки зерна или семян на решётах), в канале второй аспирации (у ЗСК – 70 – канал главной воздушной сепарации) скорость воздушного потока должна быть большей, чтобы обеспечивать выделение щуплых, неполноценных семян основной культуры. Для этого регулирование начинают с того, что заслонку канала первой аспирации (канал предварительной воздушной сепарации) открывают на 1/3, а заслонку канала главной воздушной сепарации открывают полностью и дроссельной заслонкой устанавливают необходимую скорость воздушного потока. Поскольку изменение скорости движения в одном канале влияет на скорость в другом, то, изменив положение первой заслонки, корректируют положение второй.

Правильность установки скорости воздушного потока контролируется по составу выходов из отстойных камер. В канале предварительной воздушной сепарации должны выделяться пыль, полова, соломистые примеси, а в канале главной воздушной сепарации – дополнительно дроблёное, щуплое и другое неполноценное зерно.

### Отгрузчик

После очистки зерна оно попадает в лоток чистого зерна в котором установлен шнек имеющий левую и правую спирали необходимые для направления зерна к центру отгрузчика в котором установлен транспортёр предназначенный для транспортировки зерна в пример.

### Пылнотделитель

В верхней части отгрузчика установлен вентилятор, который предназначен для забора легких примесей оставшихся в очищенном материале после решётных станов. Примеси который засосало из отгрузчика попадают в осадочную камеру где и оседают. После того как осадочная камера наполнилась мусором, ее оттуда удаляют открытием заслонки которая установлена в нижней части осадочной камеры.

### Зернометатель

Зернометатель включает в себя триммер в котором установлены два барабана и одна катушка, а так же бесконечный ремень которые предназначены для придания зерну ускарения и выбросу последнего в трубу которая позволяет направить зерно в нужное направление.

# Сборка и установка

Машина поставляется в следующей комплектации за счёт того, что она имеет негабаритные размеры при перевозке.

- загрузчик - 3;

- рама - 4;

- зерноочистительная машина – 2

-триммер - 1.

Сборка машины осуществляется покупателем на месте. На рис. 3 представлена схема сборки ЗСК – 70.

Рисунок 3 - Схема сборки ЗСК-70

# Обслуживание машины

## Подготовка машины к работе

В Зерноочистительный самопередвижной комплекс устанавливаются металлические решёта с отверстиями, подбираемыми в зависимости от вида и состояния очищаемого материала. Размер отверстий решет выбирают, руководствуясь приложенной таблицей решет. Данные, приведенные в таб. 4 Приложений являются ориентировочными. Окончательный выбор решёт зависит от ряда факторов - сорт, условия уборки урожая, исходная чистота, вид примесей, а также от имеющихся в наличии решёт. Сепаратор нельзя включать при незакрепленных решётных рамках.

Очистку решёт необходимо отрегулировать так, чтобы скребки равномерно прилетели к решету. Не следует допускать сильного прижатия их к решету.

Проверяется натяжение клиновых ремней. Ежедневный контроль за натяжением ремней необходим примерно в течение первых 100 часов эксплуатации ремней. Не допускается сильное натяжение ремней, ведущее к нагреву подшипников и деформации валов. Особенно важно правильное натяжение ремня привода решётного стана.

Перед вводом машины в эксплуатацию проконтролировать резьбовые соединения на плотность установки, затянуть резьбовые соединения, ослабленные при транспортировке.

Внимание!

Перед пуском машины демонтировать детали, служащие для фиксирования решётных станов при перевозке!

## Пуск сепаратора

Сепаратор включают в работу с пульта управления в последовательности слева направо. Зерноочистительная машина снабжена частотными преобразователями которые позволяют регулировать количество оборотов. После регулировки величины подачи материала необходимо отрегулировать его распределение по ширине машины. Устанавливают в необходимое положение заслонки в каналах предварительной и главной воздушной сепарации. Правильная установка заслонок и подбор решёт проверяются по составу проб отходов и очищенного материала.

При регулировке наклона решёт и частоты их колебаний руководствуются следующими правилами:

- для сыпучего материала угол наклона и частота колебаний устанавливаются меньшие, а для малосыпучего материала предпочтительны высокая частота колебаний решёт и больший их наклон.

### - регулировка наклона решет, должна производиться на неработающей машине.

В общем случае, порядок включения машины следующий:

- включить привод решётных станов;

- включить привод механизма очистки решёт;

- включить вентилятор системы воздушной сепарации;

- включить и отрегулировать подачу обрабатываемого материала;

- отрегулировать скорость воздушного потока в каналах воздушной сепарации.

## Смена очищаемого материала

При переходе на обработку другого материала необходимо очистить сепаратор. Для этого:

- несколько минут сепаратор работает вхолостую;

- вынимают и очищают от остатков предыдущего материала решёта и механизмы очистки решёт.

# Техническое обслуживание

## Указания по техническому уходу

Таблица 2 - Периодичность технического обслуживания машины

| Периодичность технического обслуживания | Содержание работ при техническом обслуживании |
| --- | --- |
| 250 часов работы | Проверка натяжения клиновых ремней, смазка |
| 500 часов работы | Смазка |
| 750 часов работы | Смазка. Проверка вытяжной трубы и вентилятора и их очистка от пыли и отходов, налипших на внутренней поверхности и рабочем колесе |

Смазку осуществлять согласно указаниям, содержащимся в таб. 5 Приложений настоящей Инструкции.

Потери масла из мотор-редуктора восстанавливаются доливанием. Заслонки в каналах воздушной сепарации при техническом уходе полностью открывают для очистки.

Двигатели ежедневно очищать от пыли.

## Обкатка машины

В первые 100 часов работы особое внимание уделяется проверке и регулировке натяжения клиновых ремней и цепей. Проверяют и, при необходимости, подтягивают болты крепления шатунов, подвесок решетных станов, подшипников и др.

Упоры решет установить так, чтобы решетные секции не двигались и были прочно закреплены между упором решета и натяжной плитой.

## Ежесменное техническое облуживание

- Очистить машину от пыли и остатков зерна

- Осмотреть рабочие органы и устранить выявленные неисправности

- При необходимости:

- подтянуть резьбовые соединения;

- отрегулировать поджатие щёток;

- натянуть ременные и цепные передачи.

- Следить во время работы за технологическим процессом:

- не допускать перегрузки решёт и забивания зернопроводов;

- регулировать воздушный поток по составу отходов.

# Возможные неисправности и способы их устранения

Таблица 3 - Возможные неисправности и способы их устранения

| Неисправности | Способы устранения |
| --- | --- |
| Машина работает с вибрацией | Проверить правильность установки машины на ровной поверхности и фиксацию рамы. Проверить крепление подшипников вала привода решётных станов и шатунов. Проверить рабочее колесо вентилятора на наличие налипшей на нём пыли и очистить. |
| Очищаемый материал движется по решётам с одной стороны | Проверить горизонтальность поверхности по которой движется машина. Устранить засорение питающего устройства. Проверить впускной шнек питающего устройства. |
| Забиты решёта | Отрегулировать прижатие скребков (щёток). |
| Скорость воздушного потока недостаточна | Проверить вытяжную трубу и при забивании очистить её. |
| Решёта не закреплены плотно | Отрегулировать положение упоров. Подтянуть ручку крепления рамок. |
| Скребковая цепь работает с ударами | Отрегулировать натяжение цепи. |
| Большое количество зерна в отходах | Устранить перегрузку верхнего решета. Уменьшить воздушный поток. |
| Опорные шины скребковой тележки изношены | Повернуть в вертикальной плоскости на 180° опорные шины скребковой тележки. |
| Щёточная тележка ударяет о решётный стан | Уменьшить величину хода за счёт укорачивания шатуна между кривошипной передачей и приводным валом щёточной тележки или изменить положение скребковой тележки путём удлинения или укорачивания шатуна между приводным валом щёточной тележки и скребковой тележкой |

# Указания по технике безопасности

При установке и эксплуатации решётного стана соблюдать действующие постановления по охране труда и противопожарной безопасности.

Монтажный и обслуживающий персонал получает инструктаж с подтверждением этого ответственным лицом предприятия - пользователя. Кроме того, необходимо пояснять имеющиеся в машине предохранительные устройства. При этом особое внимание обратить на следующее:

- следует выбрать место для работы машины, чтобы были возможны беспрепятственное ее обслуживание и технический уход;

- должна быть обеспечена возможность в любой момент открыть дверцы;

- машину можно включать в работу и эксплуатировать только при закрытых дверцах и установленных на место ограждениях;

- вывесить указания по охране труда так, чтобы он всегда хорошо читались.

Внимание! Запрещается:

- допускать к работе лиц, не изучивших устройство машины и не прошедших инструктаж по технике безопасности;

- производить ремонтные работы, не обесточив машину;

- работать в неисправной и развевающейся одежде;

- работать во время грозы;

- запускать машину:

- без подключения нулевого провода

- со снятыми или неисправными ограждениями

- не убедившись в сохранности изоляции электропроводки

- не предупредив обслуживающий персонал.

# Приложения

Таблица 4 - Ориентировочная таблица подбора решёт для различных видов обработки зерна и семян на машине ЗСК - 70

| Обрабатываемая культура | Обозначение ситовой поверхности на схеме установки решёт | Предварительная очистка Применяется при необходимости обработки большого объёма материала при невысоких требованиях или при высокой влажности и загрязнённости вороха. Производительность 70 т/ч – 100% | Первичная очистка (меньшая производительность при более высоком качестве очистки). Производительность 49 - 42 т/ч – 70 – 60% | Вторичная очистка (применяется при хорошем качестве исходного вороха и высоких требованиях к конечному продукту) Производительность 35 – 21 т/ч – 50-30% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пшеница | 1a | □9,0…10,0 Ø12,0…13,0 | □7,0…8,0 Ø11,0 | □4,5…5,0 Ø8,0 |
|  | 1б | □8,0…9,0 Ø11,0 | □6,5…7,0 Ø10,0 | □4,2…4,8 Ø7,5 |
|  | 1c | □7,0…7,5 Ø9,0…10,0 | □5,5…6,0 Ø9,0 | □3,6…3,8 Ø6,5 |
|  | 3aб | □1,7…1,8 Ø2,0…2,5(2,1…2,2) | □1,9…2,2 Ø2,0…2,6 | □2,2…2,4 Ø2,8…3,0 |
| Рожь | 1a | □8,0 ø13,0 | □6,5 ø12 | □4,2 ø8,5 |
|  | 1б | □7,0 ø12,0 | □6,0 ø11 | □3,8 Ø8,0 |
|  | 1c | □6,0 ø10,0 | □4,8 ø9,0 | □3,2 Ø7,0 |
|  | 3aб | □1,4 ø1,7 | □1,7 ø2,0 | □1,9 Ø2,5 |
| Ячмень | 1a | □8,5…10,0 Ø15,0…18,0 | □7,0…8,0 Ø15,0…14,0 | □4,2…5,2 Ø10,0…11,0 |
|  | 1б | □8,0…9,0 Ø14,0…15,0 | □6,0…7,5 Ø13,0…14,0 | □4,0…4,8 Ø9,0…10,0 |
|  | 1c | □6,5…7,5 Ø12,0…13,0 | □5,2…6,0 Ø11,0…12,0 | □3,25…4,0 Ø8,5 |
|  | 3aб | □1,5…1,8 Ø2,0…2,6 | □1,8…2,2 Ø2,6…2,8 | □2,0…2,4 Ø3,0…3,2 |
| Овёс | 1a | □8,0 Ø18,0 | □6,5 Ø16,0 | □4,2 Ø12,0 |
|  | 1б | □7,0 Ø16,0 | □6,0 Ø15,0 | □3,8 Ø11,0 |
|  | 1c | □6,0 Ø14,0 | □4,8 Ø13,0 | □3,2 Ø9,5 |
|  | 3aб | □1,4 Ø1,75 | □1,7 Ø2,0 | □1,9 Ø2,5 |
| Просо | 1a | □6,0 Ø6,5 | □4,5 Ø6,0 | □3,0 Ø4,5 |
|  | 1б | □5,5 Ø6,0 | □4,0 Ø5,0 | □2,8 Ø4,0 |
|  | 1c | □4,5 Ø5,0 | □3,4 Ø4,5 | □2,2 Ø3,4 |
|  | 3aб | □1,0 Ø1,5 | □1,2 Ø1,75 | □1,4 Ø2,0 |
| Гречиха | 1a | □10,0 Ø11,0 | □7,0 Ø10,5 | □5,2 Ø7,5 |
|  | 1б | □9,0 Ø10,0 | □6,0 Ø9,0 | □4,8 Ø6,5 |
|  | 1c | □8,0 Ø7,5 | □5,2 Ø7,5 | □4,0 Ø5,5 |
|  | 3aб | □1,8 Ø2,6 | □2,2 Ø3,0 | □2,4 Ø3,4 |
| Кукуруза | 1a | Ø20,0…25,0 | Ø18,0…22,0 | Ø14,0…16,0 |
|  | 1б | Ø18,0…24,0 | Ø16,0…20,0 | Ø13,0…15,0 |
|  | 1c | Ø16,0…20,0 | Ø14,0…18,0 | Ø11,0…13,0 |
|  | 3aб | □2,4…2,8 Ø4,7…6,0 | □2,8…3,5 Ø5,5…6,5 | □3,25…3,8 Ø7,5…8,5 |
| Рис | 1a | □7,0 Ø16,0 | □6,0 Ø14,0 | □3,5 Ø10,0 |
|  | 1б | □6,5 Ø14,0 | □5,2 Ø13,0 | □3,25 Ø9,5 |
|  | 1c | □5,5 Ø12,0 | □4,5 Ø11,0 | □2,8 Ø8,0 |
|  | 3aб | □1,3 Ø1,75 | □1,6 Ø2,0 | □1,8 Ø2,6 |
| Горох | 1a | Ø11,0…22,0 | Ø10,0…20,0 | Ø8,0…16,0 |
|  | 1б | Ø10,0…18,0 | Ø9,5…16,0 | Ø7,5…14,0 |
|  | 1c | Ø9,0…16,0 | Ø8,0…15,0 | Ø6,5…12,0 |
|  | 3aб | □2,8…4,5 Ø3,0…5,5 | □3,25…5.5 Ø3,5…6,0 | □3,8…6,5 Ø4,0…7,0 |
| Подсолнечник | 1a | □12,0 Ø20,0 | □10,0 Ø20,0 | □6,5 Ø13,0 |
|  | 1б | □10,0 Ø18,0 | □9,0 Ø16,0 | □5,5 Ø12,0 |
|  | 1c | □9,0 Ø16,0 | □7,5 Ø14,0 | □4,8 Ø10,0 |
|  | 3aб | □2,2 Ø3,6 | □2,6 Ø4,2 | □3,0 Ø4,7 |
| Бобы | 1a | Ø25,0 | Ø22,0 | □13,0 Ø16,0 |
|  | 1б | Ø22,0 | Ø20,0 | □12,0 Ø15,0 |
|  | 1c | Ø18,0 | Ø16,0 | □10,0 Ø12,0 |
|  | 3aб | □4,5 Ø6,0 | □5,2 Ø6,5 | □6,0 Ø7,5 |
| Соя | 1a | Ø16,0 | Ø14,0 | □8,5 Ø11,0 |
|  | 1б | Ø14,0 | Ø12,0 | □8,0 Ø9,5 |
|  | 1c | Ø12,0 | Ø10,0 | □6,5 Ø8,0 |
|  | 3aб | □3,0 Ø4,0 | □3,5 Ø4,5 | □4,0 Ø5,5 |

Порядок замены ремней:

При замене ремней необходимо ослабить крепление к раме подшипника на правом конце вала привода решётных станов, а на левом конце вала подшипник отсоединить от рамы. Вал подпереть подставкой на раме или на решётном стане.

Таблица 5 - Периодичность смазки узлов машины ЗСК - 70

| Наименование, индекс сборочной единицы | Кол-во сборочных единиц в изделии, шт. | Наименование и обозначение марок ГСМ | Масса ГСМ, заправляемых в изделие при смене, кг | Периодичность смены ГСМ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основные | дублирующие (резервные) | зарубежные |  | основные | дублирующие (резервные) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Цепь механизма очистки и две цепи скребкового транспортера | 3 | Масло трансмиссионное ТАп-15В ГОСТ 23652 | Масло ТМ-3-18 ГОСТ 17479.2 |  | 0,3 | 250 часов или один раз в сезон |
| Подшипники эксцентрикового вала | 4 | Литол -24Р ГОСТ 21150 | Солидол ГОСТ 4366 ГОСТ 1033 |  | 0,15 | 1000 часов |
| Мотор-редуктор | 1 | Масло трансмиссионное Паспорт |  |  | 0,50 | 5000 часов (при необходимости) |
| Подшипники загрузочного шнека и шнека отходов | 8 | Литол -24Р ГОСТ 21150 | Солидол ГОСТ 4366 ГОСТ 1033 |  | 0,2 | 500 часов или 1раз в сезон |
| Консервация | Смазка по ГОСТ 9.014 или применяемая при эксплуатации |  | При хранении |

# Свидетельство о приёмке

Воздушно-решётная машина для предварительной и первичной очистки зерна ЗСК – 70

Заводской номер_______________________________________________

Соответствует стандарту (техническим условиям)

ТУ 473521 - 007 - 27938444- 2018

номер стандарта или технических условий

и признана пригодной к эксплуатации

Дата выпуска

Подпись лиц, ответственных за приемку

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

М.П.

# Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня приобретения.

В случае поломки, преждевременного износа или других неисправностей в машине в пределах гарантийного срока при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации потребитель предъявляет заводу-изготовителю претензию.

Претензии потребителей по поводу качества машины предъявляют по адресу:

ООО «ЗАВОД «АГРОТЕК»

394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 8А

Телефон / Факс 8 (473) 261-84-25

ООО «ЗАВОД «АГРОТЕК»

(наименование изготовителя)

394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 8 А

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Воздушно-решётная машина  ЗСК – 70

2.__________________________________

число, месяц и год выпуска

3.__________________________________

заводской номер изделия

Гарантийный срок эксплуатации – 6 месяцев со дня приобретения.

М.П.             Контролер ____________________

(подпись)

(подпись)

(дата получения изделия потребителем на складе изготовителя)